## Slide 1
Notes: 안녕하세요, 서울대학교 조선해양공학과 박세용 입니다. 오늘 발표는 *희소한 LiDAR 점으로 해양 파도를 추정* 하는 연구입니다. 신현형 교수님 지도 하에 SNUTT 에서 진행 중이에요.
발표는 약 20분.
*핵심 메시지 미리* — *파도를 격자가 아닌 파라미터로 표현* 함으로써 *13 ms 안에 파도장 전체를 추정* 가능. 기존 EnKF 기반 방법 (Wang2025) 보다 *47배 빠르면서 정확도 16% 우수*.

## Slide 2
Notes: 발표는 5개 part:
1. *Introduction & Motivation* — 왜 phase-resolved 파도 추정이 필요한가
2. *Related work* — 13편 정독 + 본 연구의 위치
3. *Method* — WaveSim 시뮬레이터 + WaveSplat 알고리즘
4. *Experiments & Mechanism* — 12 episode 결과 + ablation
5. *Limitations & Research plan* — 한계 + Hydrofoil 응용
*Method 와 Experiments* 가 가장 중요한 part. 시간 부족 시 Related work 의 EnKF detail (p8) 과 Appendix C 는 *빠르게 넘어가도 됨*.

## Slide 3
Notes: 첫 part — *Introduction & Motivation*.
통계 추정 (H_s, T_p) 으로는 부족한 응용 — *실시간 phase-resolved 추정* 이 필요한 이유와, 이 task 가 *희소 LiDAR + 실시간 + 2D directional* 의 세 조건 때문에 *왜 어려운지* 다룹니다.

## Slide 4
Notes: *파 추정의 한계 — 통계 vs phase-resolved*
기존 산업 표준은 *통계 추정* (H_s, T_p, spectrum) — 선박 설계엔 충분하지만 *실시간 제어 (지금 어디에 어떤 파도?)* 응용엔 부족.
본 연구는 *phase-resolved estimation* — 파도장 η(x, y, t) 직접 추정 — 을 목표로. BF4 sea state 라는 평균 대신 *30초 후 선수 100m 앞 0.8m 파도가 옴* 같은 구체 정보입니다.
*응용 — Hydrofoil 선박 제어*
화면 다이어그램이 응용 구조입니다. *Falcon K1 LiDAR (10 Hz)* → *WaveSplat* (spectral params 출력) → *Forward Predictor* (preview x_pre = x + V·t) → *IIR Low-Pass Filter* (α=0.05, noise rejection) → *Feedforward Gain* → *Foil Servo*. 동시에 *Ship IMU (heave, pitch)* → *PD Feedback Controller* → 합산.
*핵심 — WaveSplat 이 미래 파도 정보를 미리 (preview) 제공* 함으로써 *파도 부딪히기 전에 fin 미리 조절* 가능. Feedback 만으로는 reactive 한계.
[Q&A]
Q. 통계 추정이 부족하면 안전 마진을 늘리면 되지 않나?
A. 설계는 그렇지만 *실시간 제어* 는 언제 큰 파도가 올지 모르면 fin 을 *항상 최대 두거나 느리게 반응* 해야 해서 성능 손실.
Q. Falcon K1 사양?
A. 152 채널 × 500 빔 = 76,000 ray/scan, 거리 10–250m, 파장 1550 nm (eye-safe), 10 Hz. 자동차 자율주행용이지만 해양에서도 사용 가능.

## Slide 5
Notes: 이 연구가 *어려운 이유 3가지*:
*① 측정 데이터 부족 (sparse, non-uniform)* — LiDAR 76,000 ray 발사 후 *valid 점 frame 당 ~50개* 만 살아남음. *Raydrop* (매끄러운 수면은 빛이 다른 방향으로 반사) + *shadowing* (앞 파도가 뒤를 가림) 이 원인. 거리 따라 점밀도도 비균일 (가까울 수록 dense). 기존 wave estimation 은 *촘촘하고 균일한 측정 가정* — LiDAR 직접 적용 어려움.
*② 실시간 제약* — 제어 루프 10 Hz → frame 당 *100 ms 이내* 필요. 기존 방법은 못 만족:
- EnKF (Ensemble Kalman Filter) — 50–300 시뮬레이션 다발, 수백 ms 이상
- PINN (Physics-Informed Neural Network) — instance 마다 30분 학습
*Deterministic + closed-form* 추정이 필요.
*③ 2D directional sea* — 실해는 *wind sea + swell* 가 여러 방향 혼재. *Wavenumber k 도 vector (k_x, k_y)*. 선행 연구는 대부분 1D 가정 (Klein 2020, Desmars 2023), 본 연구는 *2D 직접 처리*.
*화면 사진* — 좌측 LiDAR mount 보트 (Avikus 시험선), 우측 실측 LiDAR scan.
[Q&A]
Q. 50개 점으로 정말 파도 복원 가능?
A. 한 frame 만으론 부족 — *multi-frame 누적 (10 frame × 50 = 500 점) + temporal coherence* 로 보완. Init 슬라이드에서 자세히.
Q. PINN 이 30분 학습이라는데 한 번 학습해두면 되지 않나?
A. PFT-PINN (Ehlers 2025) 의 경우 *instance 마다* — *새로운 sea state 마다 새로 학습*. 일반 ML 과 다른 PINN 의 특수성.

## Slide 6
Notes: 다음 part — *Related work*.
13편 정독 결과를 *5 카테고리* + *EnKF 두 그룹 상세* + *6 응용 매트릭스* 로 보여 드립니다. 정독 list 는 Appendix A 에.

## Slide 7
Notes: *13편 prior art 의 5가지 접근법*
*① 격자 기반 최적화* — Desmars 2018, 2020, 2023. 공간 + pre-defined wavenumber grid 위 variational optimization. 한계: *격자 사이 wavenumber 표현 불가*, 대부분 1D.
*② 앙상블 칼만 필터 (EnKF/ETKF 계열)* — Wang & Pan 2021/22, Feng Wang 2025, Yan 2025. *50–300 시뮬레이션 동시 실행 + 베이지안 update*. 변형:
- Wang & Pan: *EnKF + HOS* (HOS = Higher-Order Spectral method, Dommermuth & Yue 1987)
- Feng Wang: *ETKF + fuzzy R + Delaunay 보간*
- Yan: *VOF-EnKF + Navier-Stokes* — wave breaking 처리
한계: *frame 당 수백 ms 이상* — real-time 불가, 대부분 1D.
*③ 지도학습 신경망* — Ehlers 2023 의 *FNO (Fourier Neural Operator)*. 학습 후 1.9 ms 빠름. 한계: *HOS 3120 sample 학습 필요*, distribution shift, 1D, black-box.
*④ 물리 기반 비지도 NN* — Ehlers 2025 의 *PFT-PINN (Physics-inspired Fourier Transform PINN)*. 학습 데이터 0개. 한계: *instance 마다 30분 학습*, buoy only.
*⑤ 본 연구 — 연속 파라미터 추정 (off-grid)* — WaveSplat. 격자 없이 N 개 plane wave 파라미터 직접 추정. *<100 ms + 2D directional + LiDAR raydrop* — *4 조건 동시 만족 첫 사례*. 한계: LWT 가정, *ε < 0.07 까지만 신뢰*.
[Q&A]
Q. HOS 가 뭔가?
A. *Higher-Order Spectral method* — Stokes 4차까지 비선형 항 포함하는 wave evolution 방법. 정확하지만 비쌈.
Q. 본 연구도 ε < 0.07 한계가 있는데?
A. 맞습니다. BF6+ 거친 sea 는 비선형 효과 커서 LWT 깨짐. *Stokes 2차 보정* 으로 범위 확장이 향후 과제.

## Slide 8
Notes: *EnKF 기반 wave estimation 의 두 독립 그룹* — 특히 *우리 baseline 인 Feng Wang 2025 가 누구인지* 명확히 하기 위해.
*그룹 1 — Wang & Pan (Yulin Pan, U.Michigan)*
- 2021: *EnKF + HOS 첫 결합* — 분야의 foundational paper (JFM)
- 2022: IEnKF-HOS-C — wave + ocean current 동시 추정
- Sensor: X-band radar (shipborne)
*그룹 2 — Feng Wang et al. (Harbin Engineering Univ., 중국)*
- 2025: *ETKF + fuzzy R + Delaunay 보간*
- 설정: Ne=300, 80×60 격자, dx ≈ 3m
- Sensor: Stereo camera + WASS (Wave Acquisition Stereo System, 이태리)
- 실측: Acqua Alta 해양 플랫폼 + 자체 2024 vessel
- *우리 baseline 의 직접 prior art* — GitHub 공개
*본 연구의 baseline 재현 — 공정 비교를 위한 통일*
- 알고리즘 그대로 (Ne=300, 80×60, fuzzy R, Delaunay)
- 입력 sensor 통일 — *둘 다 LiDAR sim* (Wang 원논문은 stereo camera)
- Forecast model 통일 — HOS 대신 *linear dispersion* (WaveSplat 과 동일)
*EnKF 류의 공통 한계*
- *격자 해상도* — 격자 밖 wavenumber 표현 불가 (~0.25 nRMSE floor)
- *Ensemble cost 632 ms/frame* — 100 ms 한계 6배 초과
- 대부분 1D
[Q&A]
Q. 두 그룹의 차이는?
A. Pan group 은 *forecast model (HOS) 개선* 중점, Feng Wang 은 *측정 시스템 (stereo camera + Delaunay) 통합* 중점. 우리는 *Feng Wang 의 공개 code* 채택.
Q. *EnKF 와 ETKF 의 차이는?*
A. *EnKF 는 관측에 noise 를 더해 ensemble 을 stochastic update, ETKF 는 transformation matrix 로 deterministic update — ETKF 가 sampling error 없고 더 robust 해서 최근 선호 (Feng Wang 2025 도 ETKF 채택).*
Q. Stereo camera vs LiDAR 차이로 비교가 공정한가?
A. 그래서 *둘 다 LiDAR sim 으로 통일*. *알고리즘 자체의 차이만* 비교한 결과.

## Slide 9
Notes: *본 연구의 정확한 위치* — 6 응용 요구사항 × 5 baseline 매트릭스. 노란색 열이 WaveSplat.
*6 요구사항*:
- *실시간 (<100 ms)* — WaveSplat ✓, FNO ✓ (학습 후), 나머지 X
- *2D 방향성* — WaveSplat *유일 ✓*
- *파도 파쇄* — VOF-EnKF 만 ✓
- *유속장 (current)* — PFT-PINN, VOF-EnKF 만 ✓
- *학습 데이터 불필요* — WaveSplat ✓, EnKF 계열 모두 ✓
- *희소 LiDAR 모델* — WaveSplat *유일 ✓*
*핵심 관찰*
- *어떤 방법도 모든 ✓ 못 받음* — 각자 다른 tradeoff
- 본 연구는 *real-time + 2D + 학습 불필요 + 희소 LiDAR — 4 조건 동시 만족 유일*
- 두 영역으로 나누면: *real-time control 영역 (WaveSplat, FNO)* vs *design-time analysis 영역 (VOF-EnKF, PFT-PINN)*. *경쟁 아닌 보완 관계*
정직한 한계 — 파도 파쇄·유속장은 본 연구 *scope 밖*.
[Q&A]
Q. 유속장 추정 안 하면 활용성 떨어지지 않나?
A. 우리 응용 (hydrofoil 제어) 는 *파도 정보만으로 충분*. 유속장은 *별도 응용* — 본 연구는 제어 응용에 특화.
Q. 거친 sea 못 다루면 한계 아닌가?
A. *Hydrofoil 운용은 BF4-BF5 가 일반적* — 우리 신뢰 범위와 매칭 잘 맞음.

## Slide 10
Notes: 다음 part — *Method*.
*WaveSim 시뮬레이터* (데이터 생성) → *WaveSplat 알고리즘* (추정) 순서로 단계별. 여기가 가장 중요한 part 라 *천천히* 진행합니다.

## Slide 11
Notes: WaveSim 시뮬레이터는 *JONSWAP 스펙트럼* 과 *Gerstner 파도 모델* 을 결합해 GT 파도장 을 만듭니다. *두 모델의 역할이 분리* 되어 있어요.
*JONSWAP — 성분 sampling 담당 (episode 시작 시 한 번)*
- 입력: H_s, T_p, N (성분 수)
- 출력: N 개 wave 성분 (A_n, ω_n, k_n, φ_n)
*Sampling 6단계*
*① 주파수 격자 분할*
- 범위 *[0.5·ω_p, 3·ω_p]* 를 N 개 bin 으로 균등 분할
- *왜 이 범위?* — peak 양옆 약 ±1.5 옥타브. 너무 긴 swell (사실상 정상상태) 과 너무 짧은 capillary wave (LiDAR 해상도 밖) 제외
- bin center 가 ω_n. *N=1 이면 1 bin → ω = 1.75·ω_p* 한 점
*② Spectrum 평가*
- 각 ω_n 에서 S(ω_n) 계산 (Goda 1988 형식 — 표준 JONSWAP 과 수학적 동등, 정규화 단순)
*③ Variance → Amplitude*
- A_n = √(2 · S(ω_n) · Δω_n)
- 이산 bin 의 variance 를 sine wave 진폭으로 변환
*④ H_s 정규화*
- sampling 후 *H_s 점검: 4·√(Σ A²/2)*
- 입력 H_s 와 차이 있으면 모든 A_n 일괄 scale
- *이산화 numerical error 보정* (연속 적분 ≠ 이산 합)
*⑤ Wavenumber 역풀이*
- 각 ω_n 에서 *분산관계* ω = √(g·k·tanh(k·d)) 로 k_n 결정
- *closed-form 역풀이 불가능* → *Newton-Raphson 수치 역풀이*
- 얕은 물 보정 포함 (default depth = 50 m)
*⑥ 방향 + 위상*
- 방향 θ_n: *Gaussian* (mean 0°, std 30°) → (k_xn, k_yn) = |k_n|·(cos, sin)
- 위상 φ_n: [0, 2π] uniform
- 마지막으로 *Gerstner Q 부여* — 성분별 + 전역 제약 (breaking 방지)
*N 은 episode 마다 가변* — dataset 에 N=1, 2, 5, 15, 20, 30 → *complexity scale 별 알고리즘 평가*.
*Gerstner — 매 time step 표면 계산 담당*
- Tessendorf (2001) 의 그래픽스 표준. *입자의 원/타원 궤적 운동* 까지 모사 (LWT 는 수면 변위만)
- JONSWAP 이 만든 N 개 성분을 받아 *N 개 Gerstner wave 중첩* 으로 η(x, y, t) 평가
- *Q (steepness)* — Q=0 이면 LWT, Q>0 이면 약비선형
- *Q 는 동적 결정* — 큰 wave 에는 작게, 작은 wave 에는 크게
*두 모델 결합 흐름*
┌─ Episode 시작 ────────────────┐
│ JONSWAP → N 개 성분 sampling │ ← 한 번만
│ (A, ω, k, Q, φ 고정) │
└────────┬──────────────────────┘
↓
┌─ 매 time step ────────────────┐
│ Gerstner(components, x, y, t) │ ← 매 frame
│ → η_GT(x, y, t) │
└────────────────────────────────┘
즉 *JONSWAP 이 성분 만들고, Gerstner 가 매 frame 표면 계산*.
*화면 그림* — 좌측 BF4 H_s ≈ 1.5m, N=5 복잡 pattern. 우측 BF3 N=1 단순 swell. *흰색 원이 LiDAR 점*.
[Q&A]
Q. N=1 이면 wave 가 어떻게 1개만?
A. JONSWAP 의 주파수 bin 을 *1개로 설정* → 단일 ω 한 점 sampling. *Peak 보다 약간 짧은 wave 1개* (정확히 ω = 1.75·ω_p). N 은 복잡도 평가용 인자.
Q. Gerstner 가 비선형이면 WaveSplat 의 LWT 가정과 모델 mismatch 아닌가?
A. 맞습니다. *데이터 생성은 Gerstner (약비선형), 추정 모델은 LWT* — 약간의 mismatch. ε < 0.07 신뢰 범위 이유 중 하나.
Q. 방향 분산을 Gaussian (cos²ˢ 아님) 으로 한 이유?
A. *구현 단순성* — numpy `rng.normal` 한 줄. std 30° 가 cos²ˢ s≈4 와 유사한 수준의 mild spreading. 실용 차이 작음.

## Slide 12
Notes: WaveSim 의 LiDAR 모사 — *Ray tracing* + *Raydrop 모델* 두 단계.
*1단계 — Ray tracing*
- 각 ray 가 wave 표면 mesh 와 만나는 *first-hit 점 검출*
- *Möller-Trumbore (1997) ray-triangle intersection* — 그래픽스 표준 알고리즘 (게임 엔진, 영화 CG 사용)
*2단계 — Raydrop 모델 (핵심)*
- 발상: 빛이 표면 부딪혔다고 *무조건 점 찍히는 게 아님*. *충분한 비율의 빛이 LiDAR receiver 방향으로 돌아와야* 점 생김. 매끄러운 수면은 *다른 방향으로 반사* 돼 안 돌아옴
- 세 단계:
· *Snell 굴절*: sin θ_t = sin θ_i / n (n=1.321, water at 1550 nm)
· *Fresnel 반사율* R(θ_i) — s/p polarization 평균
· *LiDAR 검출 확률*: P = η · R · cos(θ_i) / (d/d_ref)²
- 1550 nm 는 eye-safe 파장, 자율주행 LiDAR 표준
*결과* — 76,000 ray 발사 → *valid 점 ~50개* (0.06%). sparse 의 이유.
*Vessel 정지 가정 (V=0)* — Dataset 은 정지 상태로 합성. *Multi-frame 효과는 wave 자체 시간 진화* 에서 옴. *Synthetic Aperture (SA, vessel 이동 기반 공간 분해능 향상)* 는 향후 연구.
[Q&A]
Q. 1550 nm 를 쓴 이유?
A. *Eye-safe* (망막 손상 없음) + 물 흡수 계수 적절. 자율주행 LiDAR 표준 파장.
Q. Synthetic Aperture 가 정확히 뭔가?
A. *센서 이동 = 가상의 큰 안테나 효과* — SAR 위성 원리. Vessel 이동 시 동일 원리로 *공간 해상도 향상* 가능.

## Slide 13
Notes: *WaveSplat 알고리즘 본론* — 근본 발상은 *격자가 아닌 파라미터로 직접 표현*.
*발상 전환*
- 기존 격자: 80×60 = *4800 격자점의 파고* 추정 — 미지수 4800개
- 우리: 실해 파도 = *N 개 sine wave 합*. N=10 이면 *4N = 40 변수* (분산관계로 ω 자동 → 5N에서 4N)
- *4800 vs 40 — 100배 자유도 감소* → LiDAR 50점으로 1:1 추정 가능
*Wave field 표현*
η(x, y, t; θ) = Σ_n A_n · cos(k_xn·x + k_yn·y − ω_n·t + φ_n)
파라미터 θ = {A_n, k_xn, k_yn, φ_n}
*분산관계 hard constraint*
ω(k) = √(g · |k| · tanh(|k| · d))
- *Hard constraint* 로 강제 → 자유도 5N → 4N, 비물리적 (k, ω) 자동 배제
- Soft (penalty) 와 달리 *모든 해가 물리적*
*2단계 흐름*
- *Initialization (500 ms, 한 번만)*: beamforming + Adam optimizer
- *Tracking (매 frame, 13 ms)*: k 고정, (A, φ) 만 update + Adaptive N
*무거운 작업은 처음 한 번, 가벼운 작업은 매 frame* — 핵심 디자인.
[Q&A]
Q. N 을 미리 정해야 하나?
A. *Init coarse-to-fine schedule (3→8→15)* 로 자동, *Track Adaptive N (3-30)* 으로 동적 조정. 미리 정할 필요 없음.
Q. 분산관계를 hard constraint 로 한 이유?
A. *물리 법칙 위반 방지*. Soft 면 작은 fit 이득에 위반 가능. Hard 면 모든 해가 물리적 → robust.

## Slide 14
Notes: Init 의 도전 — *왜 multi-frame 이 필요한가*.
*Spatial Nyquist 한계*
- LiDAR 점 간격 Δy ≈ 5–8 m → *k_max = π/Δy ≈ 0.4–0.6 rad/m*
- *Single-frame 추정 한계 ≈ 0.4 rad/m*
*필요한 wavenumber 범위*
- BF3 짧은 wave: *k_max ≈ 1.16 rad/m* (Nyquist 의 약 3배)
- BF5-BF6 long wave: 대부분 Nyquist 이내
- 결과: *BF3 short component 만 single-frame 으로 추정 불가* — paradox
*해결책 — Temporal Coherence*
- Vessel 정지에도 *wave 자체가 시간에 따라 propagate*
- η(x, t) 의 *t 진행이 phase 변화* 제공
- 여러 frame 의 *(x, y, t, η) 4D 데이터 + 분산관계 ω↔k 매핑* → wavenumber 모호성 해소
*Init window 설정* — 길이 *2·T_p* (최대 20초). 여러 frame × 50 점 → *수천 개 4D 점 누적*.
[Q&A]
Q. Single frame 으로 k 결정 불가가 Nyquist 때문?
A. 네. 더 정확히 *FIM (Fisher Information Matrix) eigenvalue 분석* 에서도 *k 방향이 (A, φ) 방향보다 약 1000배 작음* — 데이터가 k 에 거의 둔감.
Q. Aliasing 직관 설명?
A. *바퀴 회전 영상에서 바퀴가 반대로 도는 것처럼 보이는* wagon-wheel effect. Under-sampling 으로 진짜/가짜 wavenumber 구별 불가.

## Slide 15
Notes: Init 작동 방식 — *Beamforming → Adam → Coarse-to-fine N schedule*.
*1단계 — Beamforming score (matched filter)*
S(k) = | Σ_i η_obs(x_i, t_i) · exp(−j(k·x_i − ω(k)·t_i)) |²
- i: init window 의 모든 점, *2D search (k_x, k_y) 만* (ω 는 dispersion 자동)
- *코러스 효과로 직관*: 합창단이 맞는 음 부르면 *N 배 보강*, 틀린 음 부르면 *random cancel → √N*. 맞는 k 가 peak 로 도드라짐
- Search range: k_x, k_y ∈ [−4, 4], *81×81 = 6,561 후보* → top-N peak 선택
*2단계 — Adam optimizer 정밀화*
- *Adam = Adaptive Moment Estimation (Kingma & Ba 2015)* — 신경망 학습 표준 optimizer
- Beamforming peak 는 격자 위 (Δk=0.1) 라 거침 → Adam 으로 정밀화
- *Loss = data fit + L1 sparsity + spectral smoothness* (3 항)
· *L_data*: confidence-weighted MSE
· *L_L1*: Σ |A_n| — 작은 amplitude 성분 제거 유도
· *L_smooth*: 인접 amplitude 차분 제곱 — spectrum 부드러움 유도
- 파라미터 (k_x, k_y, A, φ) 동시 update, *k 는 lr 절반 (0.005)* 으로 신중
*3단계 — Coarse-to-fine N schedule*
- 성분 수 *3 → 8 → 15 점진 증가* — 큰 성분 먼저, 작은 성분 나중
- Stage advance 조건 (둘 중 하나): *Loss < threshold* 또는 *max iter 도달*
*화면 그림 — Two-Stage Beamforming*
- (a) 81×81 coarse → (b) peak 부근 zoom → (c) 41×41 fine (Δk=0.01)
- *True k 위치와 fine peak 가 거의 일치* — 정밀화 작동 확인
[Q&A]
Q. Loss 가 Beamforming S(k) 와 같은 함수?
A. *다른 함수*. S(k) 는 격자 search 의 매칭 점수, Loss 는 Adam 최적화의 fit 손실 (3항). 격자 search 후 Adam 으로 전환.
Q. K 의 learning rate 가 절반인 이유?
A. *K 변화 = wave 의 공간 주파수 자체 변경* — (A, φ) 같은 단순 진폭/위상보다 훨씬 sensitive. 신중한 update.

## Slide 16
Notes: Track 단계 — *매 frame 13 ms 안에 끝나는 비결*. Adaptive N 도 이 단계.
*핵심 — A_φ tracking mode (w_phi 모드)*
- *K 는 Init 에서 결정한 값으로 고정* — WaveSplat 의 가장 중요한 설계 결정
- *왜?* — 한 프레임으로는 k 결정 불가 (Nyquist). K 자유 시 50점에 *over-fit 해서 비물리적 발산*
- 결과: *k 고정, ω 는 dispersion 자동, (A, φ) 만 매 frame update* → 자유도 *2N*
- *w_phi 변수명*: 코드의 `self.w` = amplitude, `self.phi` = phase. (A, φ) 와 동일
*Phase prediction (Adam 시작 전 kinematic preview)*
- 매 update 전: *φ_i ← φ_i + ω_i · Δt* 로 phase 미리 진행
- 이전 frame 의 (k, ω, φ) 가 맞다면 Δt 동안 phase 가 ω·Δt 진행했을 거란 prior 활용 → Adam *시작점을 정답에 가깝게*. *10 step 안에 수렴 가능*
*Adam 설정* — lr 0.005, *10 step/frame* → 13 ms. *Tracking window 3 frames (FIFO buffer)* 로 안정적 gradient.
*Adaptive N — 성분 수 동적 조정 (세 메커니즘)*
- *Pruning*: *cumulative energy 90% 이내만 유지* (energy = A_n², 큰 순서로 누적 90%). 작은 성분 = 노이즈 가능성 → 제거
- *Growth*: *residual RMS > 0.05 m 시* 발동. *잔차에 beamforming 재적용* → 새 (k_x, k_y) 추출. 최대 30 개
- *Safety rollback*: 변경 전후 *RMS_after > 1.3 × RMS_before* 시 *즉시 이전 상태 복구* — *cascade failure* 방지
*RMS 정의* — *잔차 (residual) RMS*: √mean((η_pred − η_obs)²). *Adam Loss 와 다른 지표* — Loss 는 정규화 항 포함, RMS 는 순수 data fit.
[Q&A]
Q. K 를 고정하면 wave 변할 때 못 따라가지 않나?
A. *Wavenumber k 자체는 시간에 거의 안 변함*. 변하는 건 *amplitude A, phase φ* — 그래서 (A, φ) 만 update 해도 충분.
Q. Rollback 의 1.3× threshold 근거?
A. 실험적. 1.1× 너무 sensitive, 1.5× 너무 관대. 1.3× 가 sweet spot.

## Slide 17
Notes: *WaveSplat 전체 흐름 다이어그램* — Init phase 와 Track phase 분리 구조.
*Phase 1: Initialization (~500ms, 한 번만)*
1. 10-Frame Accumulation (1 s, 10 Hz)
2. Beamforming 2-stage (81×81 coarse → 41×41 fine)
3. Adaptive N (Prune + Grow, τ_R = 0.05 m)
4. C2F (Coarse-to-Fine) Optimization (N=3→8→15, Adam 600 iter)
- Parameters: *4N = {w_n, kx_n, ky_n, φ_n}*, Constraint: ω = √(g·|k|·tanh(|k|·d))
*Phase 2: Tracking (~13 ms/frame, 매 frame)*
1. Predict (φ_i += ω_i · Δt, dispersion 기반 kinematic preview)
2. Sliding Window K_w = 3 frames (FIFO buffer)
3. Adam Update 10 steps (w, φ only — 2N parameters)
4. Output ẑ(x, y, t)
- Frozen: k_x, k_y / Updated: w, φ
*Init → Track 전환점* — *k frozen, (w, φ) carry*. Track 중 *grow loop 로 N 동적 조정 가능*.
*성능* — Init 500 ms (cold start, 한 번만), Track 13 ms/frame (초당 75 frame, 10 Hz 제어 충분).
[Q&A]
Q. Init 500 ms 가 너무 긴 거 아닌가?
A. *한 번만 발생*하는 cold start. 그 후 모든 frame 은 13 ms. Hydrofoil 처럼 *시작 시 천천히 가속* 응용엔 문제 없음.

## Slide 18
Notes: Method 마지막 — *실제 추정 결과 한 case 시각화*.
*Case 설정* — BF3 sea state, N=2 components, 한 frame. nRMSE = 0.217 (RMSE / std(GT)).
*상단 row (2D heatmap)*
- 좌: Ground Truth — 대각선 wave pattern, *interference 무늬*
- 중: WaveSplat — 거의 동일한 패턴 재현
- 우: Error (GT − WaveSplat) — 색이 *매우 흐릿* (max ±0.06 m vs GT ±0.2 m)
*하단 row (3D surface)*
- 입체로 본 GT vs WaveSplat — *crest line 방향과 amplitude envelope 모두 일치*
*핵심 메시지* — *눈으로 봐도 거의 같음*. *발표 tip — 잠깐 멈추고 청자가 직접 좌우 비교* 하게 하면 효과적.
[Q&A]
Q. 더 복잡한 case 는?
A. 다음 슬라이드 (12-episode benchmark) 에서 N=1~30 까지 전부 비교. 여기는 *algorithm 작동 확인용 hero case*.
Q. Frame 은 몇 번째?
A. Tracking 200번째 (전체 301 frames 중) — *steady state 진입 후*.

## Slide 19
Notes: 다음 part — *Experiments & Mechanism*. *논문의 가장 중요한 part* — contribution 입증 핵심 데이터.
두 슬라이드: *12-episode benchmark* + *Ablation study*.

## Slide 20
Notes: *핵심 비교 결과*.
*12 episode benchmark 평균 (BF2~BF5 sweep)*
- *WaveSplat*: nRMSE *0.211*, *13.4 ms/frame*
- *Wang2025 baseline (ETKF, Ne=300)*: nRMSE *0.253*, *632 ms/frame*
- *정확도 16% 우위 + 속도 47배 빠름* (CPU only)
- 13.4 ms = 초당 75 frame → 10 Hz 제어 여유 7배
*Scatter plot — complexity vs accuracy*
- X = N (1~30), Y = nRMSE
- *파란 영역 (N 1–5, 단순 wave)*: WaveSplat *압도적 우위* — BF3 N=2 에서 0.052 vs 0.250 극단 차이
- *빨간 영역 (N ≥ 15, 복잡 wave)*: 일부 *역전* — Wang2025 가 격자에 모든 성분 담기 유리. BF4 N=15 에서 0.302 vs 0.249
*하단 detail — BF3 N=2 의 3-way 비교*
- WaveSplat 0.217: *깔끔한 wave pattern*
- Wang2025 1.011: *noisy grid texture* — 격자 기반의 texture artifact 명확
*핵심 메시지* — *Real-time control 영역 (단순 wave)* 에서 WaveSplat 압도적, *Design-time analysis 영역 (복잡 wave)* 에서 Wang2025 우위. *경쟁 아닌 보완 관계*.
[Q&A]
Q. Statistical significance test?
A. *Paired t-test p < 0.05* — 평균 차이 통계적 유의. 다음 슬라이드 (Ablation) 에서 자세히.
Q. 복잡 case 역전이 critical 한 문제 아닌가?
A. *Hydrofoil 운용은 BF4-BF5 + N ≤ 15* 가 일반적 — 우리 응용 영역과 매칭 잘 맞음.
Q. GPU 쓰면 Wang2025 도 빨라지지 않나?
A. *CPU only 비교*. GPU 사용 시 둘 다 빨라지지만 *상대 차이 유사*. *Hydrofoil 선박은 embedded CPU* 라 CPU 비교가 현실적.

## Slide 21
Notes: *Ablation study* — 각 기술 기여도 분리 검증.
*4가지 변형 (12 episodes 평균)*
- *A* (FFT init, free omega, 1-frame): 0.213
- *B* (Beamform init, free omega, 3-frame): 0.208
- *C* (Beamform init, hard dispersion, *1-frame*): *0.226 — 오히려 악화!*
- *D = WaveSplat* (Beamform init, hard dispersion, 3-frame): 0.211
*[발견 1] C 가 왜 악화 — Cascading failure*
Single frame 에서 *k 부정확* → dispersion 으로 *잘못된 ω 결정* → 오류 cascading amplify. 즉 *물리 법칙은 데이터로 k 가 잘 잡혀야만 효과* — *multi-frame 없이 dispersion 만 강제하면 독약*.
*[발견 2] D 의 안정성 — 시너지*
Multi-frame 으로 *k 정확*, dispersion 으로 *ω 자동*. *두 메커니즘 결합 시 시너지*.
*[발견 3] B vs D — 정직한 분석*
- 평균 차이 (0.003) 는 *통계적 무의미* — *paired t-test p = 0.88* (≫ 0.05)
- Episode 별 *6:6 무승부*
- *B std 0.099 > D std 0.090* — D 가 더 *consistent*
- Worst case: *B 0.325 vs D 0.315* — D 가 더 *robust*
- B 의 약간 우세는 *합성 dataset 의 idealized (linear, noiseless) 조건 artifact*. *실해에서는 D 가 더 유리할 것으로 예상*
*핵심 메시지* — 분산관계는 *마법이 아닌 정규화 역할*. *Multi-frame 과 함께 써야 효과*.
[Q&A]
Q. B 가 평균 낫다는 건 dispersion 이 불필요하다는 뜻?
A. 평균 0.003 차이는 *통계적 무의미*. (1) 분산 D 가 더 consistent, (2) worst-case D 가 더 robust, (3) 물리 일관성 D 가 ω↔k 보장 — 종합적으로 D 가 더 robust.
Q. 12 episode 가 너무 적지 않나?
A. 맞습니다. 110 episode 전체로 확장 분석 향후 예정.

## Slide 22
Notes: 마지막 part — *Limitations & Research plan*. 정직한 한계 + Hydrofoil 응용.
*신뢰도는 한계 인정에서 시작* — 비판적인 reviewer 도 *이미 인지한 한계* 는 추가 비판 어려움.

## Slide 23
Notes: 한계 3가지.
*한계 1 — 선형 근사 (LWT)*
- 파도를 사인파 합으로 표현 → 실제 파도는 *crest 뾰족·trough 넓음* (Stokes 비선형)
- 정확도 순 (Klein 2020): *HOSM > NLSE2 > NLSE > LWT*
- *ε = H_s · k_p / (2π) = H_s / λ_p* — 본 연구 신뢰 범위 *ε < 0.07* (BF5 이하)
- 예: BF4 (H_s=1.5, T_p=6) → λ_p = 56m → *ε = 0.027* (신뢰 범위 내)
- *Stokes breaking limit ε ~ 0.142* — 이상에서 파도 깨짐
- *개선*: Stokes 2차 보정 → 범위 확장
*한계 2 — 복잡한 파도 (≥15 components) 정확도 저하*
- BF4 15comp: WaveSplat 0.302 vs Wang2025 0.249 (*역전*)
- 원인: *Beamforming 의 다수 peak 분리 어려움*
- *개선*: *hybrid init* (격자 + 파라미터 정밀화) 2단계 초기화
*한계 3 — Vessel 정지 가정 (V = 0)*
- 현재 dataset 정지 상태 → *Synthetic Aperture (SA) 미적용*
- Multi-frame 은 *wave 시간 진화* 로만 작동, *공간 aperture 는 LiDAR 가 한 번에 보는 영역* 으로 제한 → *매우 긴 wave 의 direction 분해능 저하*
- *개선*: vessel motion 도입 → V·T 만큼 SA 효과 (예: 10 m/s × 10s = 100m 추가)
[Q&A]
Q. Stokes 2차 보정이 어떻게 ε 확장?
A. LWT 는 1차 항만, Stokes 2차는 *2차 항 추가* → crest 뾰족·trough 넓음 표현. *ε < 0.10 까지 확장 예상*.
Q. Synthetic Aperture 정량 효과는?
A. V = 10 m/s × T = 10 s = *100 m aperture 추가* → direction 분해능 약 2배 향상 예상. BF7 long wave 도 detectable 될 가능성.

## Slide 24
Notes: *응용 사례 — Hydrofoil ship 제어 시험*.
*Hydrofoil & Wave*
- Hydrofoil 선박 = *수중 날개 (foil) 로 양력 만들어 부양* (AC75 요트, 고속 페리)
- *파도 만나면 lift 변동* → vessel heave/pitch 흔들림 → 승차감 저하
- 발상: *선수 방향 파도 정보 미리* → fin angle 선제 조절 → disturbance 상쇄
*Simulation 구성*
- *2-DOF* — heave + pitch
- *Thin airfoil 가정* — 2D lift 모델 (cl_α = 2π·η, η ≈ 0.85). Specific NACA section 미적용 (deployment 단계 결정)
- *자유표면·ventilation 영향 포함*
· h/c < 1 시 lift 감소
· h/c < 0.3 시 *ventilation* — foil 위쪽 저압부가 수면 뚫고 공기 빨아들임 → 양력 손실. Hydrofoil 의 치명적 실패 모드
*Controller logic flow* — LiDAR → WaveSplat → Forward Predictor → IIR LP Filter → Feedforward → Foil Servo (앞쪽). IMU → PD Feedback → Foil Servo (아래쪽). 합산.
*현재 단계는 preliminary test* — 응용 가능성 확인 수준. 체계적 controller tuning + robustness 평가는 후속 연구.
[Q&A]
Q. 왜 2-DOF 만? 실 선박은 6-DOF 인데.
A. *Hydrofoil 제어 주 도메인이 heave + pitch*. Surge/sway/yaw/roll 은 별도 control surface 처리.
Q. Real-time deployment 까지?
A. 현재는 simulation. sensor noise 모델, vessel dynamics uncertainty, controller robustness, 실해 측정 — *최소 1년+ 후속 연구* 필요.

## Slide 25
Notes: Hydrofoil 결과 — *PD vs PD+FF 직접 비교 영상*.
*화면 구성*
- 위쪽: wave + vessel + foil 시각화
- 아래쪽: heave acceleration time series
- *빨간 = PD-only*, *초록 = PD + Feedforward (WaveSplat 사용)*
*시각적 관찰* — PD+FF (초록) 가 PD-only (빨강) 보다 *진동이 명확히 작음*. *Vessel 이 덜 흔들림 → 승차감 향상*.
*정량 결과*
- *aRMS (heave acceleration RMS)*: PD *0.090* m/s² → PD+FF *0.047* m/s² (*약 48% 감소*)
- *ISO 2631 ride comfort 기준* 에서 *체감 가능 수준* — uncomfortable → comfortable 영역 이동
*다시 강조 — preliminary test* — *WaveSplat 정보가 제어에 도움이 된다는 proof-of-concept*. 실 deployment 에는 *robustness, sensor noise, vessel dynamics uncertainty* 추가 고려 필요.
[Q&A]
Q. 48% 가 어디서?
A. (0.090 − 0.047) / 0.090 ≈ 0.48. ISO 2631 의 uncomfortable 영역에서 comfortable 영역으로 진입.
Q. Sensor noise 가 없는 ideal case?
A. 네, *현재 ideal LiDAR (raydrop 모델만)*. Range noise, jitter 추가 시 aRMS 감소율 감소 가능. 후속 연구에서 다룰 예정.

## Slide 26
Notes: 발표를 마치겠습니다.
*정리* — WaveSplat 은 *격자 없이 N 개 plane wave 파라미터 직접 추정* 하는 phase-resolved 알고리즘.
- *Real-time + 2D + sparse LiDAR + 학습 데이터 0 — 4 조건 동시 만족 첫 사례*
- *정확도 16% 우위 + 47배 빠름*
- *Hydrofoil 응용 heave aRMS 48% 감소*
*한계 정직 공유* — LWT (ε < 0.07), 복잡 case (N ≥ 15) 저하, vessel 정지 가정. *향후* — Stokes 2차, hybrid init, vessel motion SA, 실측 검증.
*질문 환영합니다. 감사합니다.*
[Q&A 대응 원칙]
1. 모르면 *모른다* 정직히, 어디서 확인 가능한지 안내
2. Critical 한 한계 지적이면 *동의 + 향후 방향* 연결
3. Wang2025 vs WaveSplat 질문이면 *응용 영역 차이* 강조
4. 수식 세부 질문이면 *Appendix / paper* 참조

## Slide 27
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix A — 정독한 13편 prior art 표*
Sensor/data 기준 분류:
- *Sim only 4편*: Desmars 2018 (LiDAR), Desmars 2023 (X-band radar sim), Ehlers 2023 (FNO + X-band sim), Yan 2025 (VOF NWT)
- *실측 실험실 2편*: Desmars 2020, Ehlers 2025
- *실측 필드 2편*: Wang & Pan 2022 (shipborne radar), Feng Wang 2025 (stereo camera at Acqua Alta)
- *혼합 2편*: Wang & Pan 2021, Klein 2020
- *이론·algorithm 3편*: Hunt 2007 (LETKF), Tang 2013 (atomic norm CS), Möller-Trumbore 1997
본 연구도 *현재 Sim only* — 실측 검증은 Phase 2.
[Q&A]
Q. 가장 유사한 prior art?
A. *Desmars 2023 (JFM 975)* — LiDAR + 격자 + variational. *Sensor 가 LiDAR 로 같음*. 단 1D + on-grid.

## Slide 28
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix B — 110 episode 합성 dataset*
*Sea state 별 구성*:
- BF2 (ε~0.02): N=1,2,5 × seed 0-4 → 15 ep
- BF3 (~0.03): N=1,2,5,15 → 20 ep
- BF4 (~0.05): N=5,15,20 → 15 ep
- BF5 (~0.07): N=5,15,20,30 → 20 ep
- BF6 (~0.08): N=15,20,30, seed 0 → 15 ep
- BF7 (~0.10): N=20,30 → 10 ep
- Calibration: 15 ep
- *Total: 110 episode*
*ε 계산*: ε = H_s · k_p / (2π) = H_s / λ_p, k_p = (2π/T_p)²/g (deep water)
- ε < 0.07 LWT 신뢰, ε ~ 0.142 Stokes breaking limit
*Per episode* — 30s × 10 Hz = 301 frames, GT 80×60 격자 (240×200 m), LiDAR 76,000 ray → ~50 valid 점/frame. 전체 ~1.2 GB.
[Q&A]
Q. BF6, BF7 도 포함됐는데 신뢰 범위는 BF5 까지?
A. Dataset 에는 포함 — *failure mode 분석용*. 본 발표 *주 평가는 BF2~BF5* 영역.

## Slide 29
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix C 1/5 — 단순 BF3 case*
- *BF3 N=2 (nRMSE 0.217)*: 대각선 wave, WaveSplat *거의 동일 재구성*, error 흐릿
- *BF3 N=5 (nRMSE 0.647)*: 5 성분, dominant 잡지만 *작은 성분 일부 누락*
*nRMSE 값 해석 주의* — Appendix C 는 *snapshot (한 frame) 값*, main result 의 평균 (0.211) 과 다를 수 있음. *작은 wave 일수록 std(GT) 작아 nRMSE 분모 줄어듦*.

## Slide 30
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix C 2/5 — 복잡 case*
BF4 N=15 (nRMSE 1.302), BF5 N=15 (1.130), BF5 N=30 (1.186) — *15~30 성분 complex wave*.
관찰: WaveSplat 이 *전반적인 wave 흐름은 잡지만 세밀한 패턴 일부 놓침*. *Beamforming 의 다수 peak 분리 한계*. 격자 방법 (Wang2025) 이 이 영역 유리.
*향후 hybrid init 으로 개선 예정*.

## Slide 31
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix C 3/5 — 단순 case 종합*
BF2 N=1 (1.301), BF3 N=1 (0.713), BF3 N=2 (0.217), BF3 N=5 (0.647) — *2D heatmap + 3D surface*.
*BF2 N=1 의 nRMSE 1.301* 주의 — BF2 자체가 *잔잔한 sea (H_s ~10cm)* 라 *GT std 작아 nRMSE 분모 작음* → 수치 artifact. 시각적으로는 *추정 자체 합리적*.

## Slide 32
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix C 4/5 — BF4 의 3-way 비교*
GT vs WaveSplat vs Wang 2025 (Ne=300) 한 frame 비교:
- BF4 N=1: WaveSplat 0.959 / Wang 1.054
- BF4 N=5: WaveSplat 0.616 / Wang 1.046 — *WaveSplat clean wave vs Wang grid texture* 차이 명확
- BF4 N=15: WaveSplat 1.302 / Wang 1.115 — 복잡 case 역전 영역
*Wang panel 의 격자 noise* — 80×60 격자의 픽셀화 모양. WaveSplat 은 *parametric 이라 깔끔한 wave 만 출력*.

## Slide 33
Notes: *[Q&A 참조용] Appendix C 5/5 — 복잡 sea 의 3-way 비교*
- BF4 N=30: WaveSplat 1.365 / Wang 1.092 — WaveSplat 흐릿, peak 분리 한계
- BF5 N=15: WaveSplat 1.130 / Wang 1.127 — 거의 비슷
- BF5 N=30: WaveSplat 1.186 / Wang 1.107 — 최복잡, Wang 약간 우위
*향후 hybrid init* — 격자로 energy 분포 잡고 + 파라미터로 정밀화 2단계 초기화 연구.
[Q&A]
Q. BF5 N=30 같은 case 가 실제 발생?
A. 드뭅니다 — realistic sea 는 N=5~15 일반적. BF5 N=30 은 알고리즘 stress test.