## Slide 1
WaveSplat 알고리즘 완전 해설
격자 없는 스펙트럼 파도장 추정 — 왜, 어떻게, 무엇이 다른가 박세용 | 2026

## Slide 2
Part 0
문제 정의
Slides 2-6

## Slide 3
왜 파도를 추정하는가?
선박/해양 구조물은 파도에 의해 지배적 외력을 받음
파도를 알면 할 수 있는 것들:
1. 선박 운동 예측 → 화물 고박, 헬기 착륙 타이밍
2. 능동 제어 → 하이드로포일 안정화 (이 논문의 응용)
3. 구조물 하중 예측 → 피로 수명 계산
4. 항로 최적화 → 연료 절감, 승객 안전
현재: 부이(점 측정)나 레이더(저해상도)에 의존
목표: LiDAR로 실시간 2D 파도장 복원

## Slide 4
파도 관측 방법 비교
방법
측정 범위
해상도
시간 해상도
실시간
설치
파고 부이
점 (0D)
높음
높음
O
해상 투하
X-band 레이더
수 km (2D)
~10m
~1Hz
O
선박 고정
위성 SAR
수백 km
~100m
수 시간
X
없음
LiDAR
10-250m (2D)
~0.1m
10Hz
O
선박 고정
LiDAR: 높은 시공간 해상도, 하지만 관측 점이 희소 (50~200점/프레임)

## Slide 5
LiDAR 관측의 특성
선박 전방에 설치된 LiDAR가 수면을 스캔
매 프레임(0.1초) 50~200개의 3D 점 (x, y, z) 취득
관측의 어려움:
1. 희소성: 250m x 250m 영역에 점이 ~100개뿐
2. 불균일: 가까이 = 밀집, 멀리 = 희박
3. 노이즈: 물방울, 진동, 반사 각도에 따른 신호 손실
4. 비정렬: 매 프레임 점의 위치가 달라짐 (격자 아님!)
기존 격자 기반 방법의 근본적 문제: 점이 격자 위에 없다

## Slide 6
핵심 문제 정의
!! 입력: 시공간적으로 희소한 LiDAR 점 {(xj, yj, zj, tj)}
출력: 임의의 (x, y, t)에서의 수면 높이 eta(x, y, t)
조건:
1. 실시간: 100ms 이내 (10Hz LiDAR에 맞춰)
2. 물리적으로 유효: 분산관계를 만족하는 파도
3. 시간 연속: 매 프레임 추적 (갑자기 바뀌면 안 됨)
4. 격자 불필요: 관측 위치가 불규칙
이 4가지를 동시에 만족하는 방법이 WaveSplat

## Slide 7
이상적 해법의 조건 vs 기존 방법
!! 조건 체크리스트:
실시간(100ms) ETKF: 132ms (X) GPR: >200ms (X) WS: 13ms (O)
물리법칙 활용 ETKF: 간접 GPR: 없음 WS: 직접 (O)
시간 연속성 ETKF: O (KF) GPR: X (프레임별) WS: O (추적)
격자 불필요 ETKF: X (격자) GPR: O WS: O
어떤 기존 방법도 4가지를 동시에 만족하지 못함
→ 새로운 접근이 필요한 이유

## Slide 8
Part 1
파도의 물리학
Slides 7-13

## Slide 9
단일 평면파
eta(x,y,t) = w * cos(kx*x + ky*y - omega*t + phi)
w = 진폭 (파도 높이의 절반)
파고 H = 2w
kx, ky = 파수 벡터 (파도의 방향과 파장을 결정)
파장 lambda = 2*pi / |k|, 방향 = atan2(ky, kx)
omega = 각주파수 (파도가 얼마나 빨리 지나가는지)
주기 T = 2*pi / omega
phi = 위상 (파도의 시작점)
!! 각 파도 성분은 이 4개의 숫자로 완전히 기술됨: (w, kx, ky, phi)

## Slide 10
파수 벡터 (kx, ky) — 파도의 '지문'
파수 벡터 k = (kx, ky)는 파도의 공간적 특성을 완전히 결정
|k| = sqrt(kx^2 + ky^2) → 파장 lambda = 2*pi / |k|
|k| 크면 → 짧은 파도 (잔물결)
|k| 작으면 → 긴 파도 (너울)
방향 theta = atan2(ky, kx)
파도가 어디서 오는지를 결정
head sea: 정면, beam sea: 옆면, following: 뒤
비유: 라디오에서 주파수를 맞추듯, 바다에서 (kx,ky)로 '채널'을 맞춤

## Slide 11
분산관계 (Dispersion Relation) — 파도의 물리 법칙
omega^2 = g * |k| * tanh(|k| * d)
심해 (d >> lambda): omega = sqrt(g * |k|)
천해 (d << lambda): omega = |k| * sqrt(g * d)
!! 핵심: 파장이 결정되면 속도(주파수)는 자동으로 결정됨
직관적 의미:
- 긴 파도(큰 lambda, 작은 |k|)는 빠르게 이동
- 짧은 파도(작은 lambda, 큰 |k|)는 느리게 이동
- 수심 d가 얕으면 모든 파도가 느려짐
!! WaveSplat의 핵심 무기: omega를 자유변수로 두지 않고
분산관계로 강제 → 추정할 파라미터가 줄어듦

## Slide 12
핵심 통찰: omega는 자유변수가 아니다
일반적 접근: 각 성분 (w, kx, ky, omega, phi) → 5N개 파라미터
WaveSplat 접근: omega = f(kx, ky, d) → 4N개 파라미터
이것이 왜 중요한가?
1. 파라미터 20% 감소 → 최적화 더 쉬움
2. 물리적으로 불가능한 해(omega-k 불일치)를 원천 차단
3. 시간 예측이 정확해짐: 분산관계가 맞아야 파도가 제대로 전파
ETKF/GPR은 이 법칙을 모름 → '격자 높이'만 맞추려 함
WaveSplat은 법칙을 내장 → 적은 데이터로도 정확한 추정

## Slide 13
다성분 중첩 — 실제 바다의 모델
eta(x,y,t) = SUM_{i=1}^{N} w_i * cos(kx_i*x + ky_i*y - omega_i*t + phi_i)
omega_i = sqrt(g * |k_i| * tanh(|k_i| * d)) (분산관계로 결정)
실제 바다 = 여러 방향, 여러 파장의 파도가 겹쳐진 것
!! N = 파도 성분의 수:
너울(swell): N = 1~3 (단순, 먼 바다에서 온 긴 파도)
BF3 혼합해: N = 5~10 (바람 + 너울)
BF4-5 복잡해: N = 15~30 (다방향, 다주파수)
!! 총 자유 파라미터: 4N개
N=15일 때 60개, N=30일 때 120개 (ETKF의 1200+개와 비교!)

## Slide 14
JONSWAP 스펙트럼 — 바다의 에너지 분포
!! JONSWAP = 바람에 의해 생성된 파도의 전형적 에너지 분포
핵심 파라미터:
Hs = 유의파고 (상위 1/3 파고의 평균, 해상 상태 지표)
Tp = 피크 주기 (가장 에너지가 큰 파도의 주기)
gamma = 피크 형상 계수 (좁으면 너울, 넓으면 풍파)
Beaufort 등급과의 관계:
BF2: Hs ~ 0.3m, Tp ~ 3s (잔잔)
BF3: Hs ~ 0.88m, Tp ~ 5s (보통)
BF4: Hs ~ 1.88m, Tp ~ 7s (거친 해상)
BF5: Hs ~ 3.25m, Tp ~ 9s (험한 해상)

## Slide 15
선형 파도 모델의 충분성
!! 왜 cos 합으로 충분한가?
선형 파도 이론 (Airy wave):
- 파고/파장 비가 작을 때 (H/lambda << 1) 성립
- BF2-4에서 대부분 성립 (steepness < 0.05)
- 중첩 원리: 각 성분이 독립적으로 전파
비선형 효과 (Stokes, 쇄파):
- BF5+ 또는 천해에서 중요해짐
- 현재는 향후 연구로 남겨둠
요약: BF2-4 범위에서 선형 모델은 '충분히 좋은' 근사
관측 노이즈 >> 비선형 오차

## Slide 16
Part 2
공간 영역 방법 ① — ETKF
Slides 14-21

## Slide 17
격자 기반 접근의 기본 아이디어
수면을 NxM 격자로 나누고, 각 격자점의 높이를 추정
상태 벡터 x = [h_11, h_12, ..., h_NM]^T
G = 40 x 30 격자 → 1,200차원 벡터
관측 모델:
z_j = H(x) + noise
LiDAR 점 (x_j, y_j)에서의 높이 = 가장 가까운 격자점(들)의 보간
문제: 관측이 50~200개인데 상태가 1,200개
→ 심하게 underdetermined (해가 무한히 많음)
→ 사전 정보(prior)가 필요 → 칼만 필터

## Slide 18
칼만 필터 기초
!! Predict-Update 2단계 반복:
1. Predict (예측):
x_pred = F * x_prev (물리 모델로 다음 상태 예측)
P_pred = F*P*F^T + Q (불확실성 증가)
2. Update (보정):
K = P_pred * H^T * (H*P_pred*H^T + R)^(-1) (칼만 이득)
x_new = x_pred + K * (z - H*x_pred) (관측으로 보정)
K가 크면 → 관측을 더 신뢰
K가 작으면 → 예측(모델)을 더 신뢰
문제: P가 1200 x 1200 행렬 → 직접 계산 불가능!

## Slide 19
왜 앙상블 칼만 필터(EnKF)인가?
1200차원의 공분산 행렬 P를 직접 유지할 수 없음
→ Ne개의 '샘플'(앙상블 멤버)로 P를 근사
아이디어: P ≈ (1/(Ne-1)) * X_ens * X_ens^T
X_ens = 앙상블 편차 행렬
Ne = 50~100개면 대략적인 공분산 구조를 포착
ETKF (Ensemble Transform KF):
앙상블 멤버를 관측에 맞춰 '변환'하여 update
전체 P를 계산하지 않고 Ne x Ne 소행렬만 처리
핵심 비용: Ne개 멤버 각각에 대해 격자 연산 수행
Ne=100, G=1200 → 매 프레임 120,000번 연산

## Slide 20
ETKF 동작 원리
x_mean = (1/Ne) * SUM x_i (앙상블 평균 = 추정값)
X_ens = [x_1 - x_mean, ..., x_Ne - x_mean]
K = X_ens * (X_ens^T * H^T) * (H*X_ens*X_ens^T*H^T + R)^(-1)
동작 순서:
1. Ne개의 격자 파도장을 초기화 (랜덤 위상의 스펙트럼에서 생성)
2. Predict: 각 멤버를 물리 모델로 전파 (FFT 기반)
3. 관측이 오면: 각 멤버에서 관측 위치의 높이 추출
4. Update: 관측과 가까운 멤버에 더 큰 가중치
5. 앙상블 평균이 최종 추정값
!! 반복할수록 앙상블이 '진짜 파도'에 수렴... 해야 하지만

## Slide 21
ETKF의 장점
1. 직관적: 격자 높이를 직접 추정 → 결과 해석이 쉬움
2. 불확실성 추정: 앙상블 분산 → 어디가 불확실한지 알 수 있음
3. 비선형 관측 모델 허용: H(x)가 비선형이어도 동작
4. 시간 연속성: predict-update 루프로 자연스럽게 추적
5. 성숙한 방법론: 기상/해양 분야에서 수십 년 검증
그런데... 왜 ETKF로 부족한가?

## Slide 22
ETKF의 근본적 한계 ①: 격자 해상도 vs 계산량
!! 트레이드오프:
격자 촘촘 → 정밀하지만 느림
격자 성김 → 빠르지만 aliasing (짧은 파도를 놓침)
실제 설정: G = 40 x 30 = 1,200 격자점
격자 간격 ~6m → 파장 12m 이하 파도 해석 불가
Ne = 100 → 매 프레임 132.6ms (실시간 예산 초과!)
더 정밀하려면?
G = 100 x 75 → Ne = 200 필요 → ~1초/프레임
격자 기반의 본질적 문제: 차원의 저주
해상도를 2배로 → 상태 4배, 계산 ~16배

## Slide 23
ETKF의 근본적 한계 ②: 분산관계 미활용
!! ETKF 상태 = 격자점 높이 h_ij
높이 자체는 분산관계를 '모른다'
앙상블이 시간 전파를 통해 '간접적으로' 물리를 학습해야 함
문제:
- 초기 앙상블의 스펙트럼이 실제와 다르면 수렴이 느림
- Ne가 작으면 공분산이 부정확 → 물리가 깨짐
- 스펙트럼 정보(어떤 주파수 성분이 있는지)를 직접 출력 못 함
비유: ETKF는 '사진'을 맞추려는 것
WaveSplat은 '악보'를 찾는 것
악보를 알면 언제든 사진을 생성할 수 있지만, 반대는 어렵다

## Slide 24
ETKF 실패 모드 — '진폭은 맞지만 위치가 틀림'
100 에피소드 평가 결과:
VR (Variance Ratio) = 0.90 → 에너지(진폭 제곱합)는 거의 맞음
rho (Pearson 상관) = 0.11 → 형상(파도 위치)은 거의 랜덤
이게 무슨 뜻인가?
ETKF: '파고 1m짜리 파도가 있다'는 맞추지만
'어디에 있는지'는 거의 맞추지 못함
nRMSE = 0.319 → 숫자만 보면 '나쁘지 않아 보이지만'
VR/rho 조합으로 보면 → 사실상 진단적 가치가 낮음
이것이 nRMSE 하나로 평가하면 안 되는 이유
→ 6-지표 패널의 필요성 (Part 9에서 상세히)

## Slide 25
Part 3
공간 영역 방법 ② — GPR
Slides 22-28

## Slide 26
가우시안 프로세스(GP)란?
!! 함수의 확률 분포
'이 함수가 이런 모양일 확률이 높다' 를 수학적으로 표현
비유: 점을 찍고 매끄러운 곡선으로 잇기
- 관측점 근처: 확실 (분산 작음)
- 관측점에서 멀리: 불확실 (분산 큼)
- 매끄러움의 정도: 커널 함수가 결정
GP의 매력:
1. 비모수적: 함수 형태를 가정하지 않음
2. 불확실성 정량화: 예측값 + 신뢰구간 동시 제공
3. 격자 불필요: 임의 위치에서 예측 가능

## Slide 27
GPR 수식
mu(x*) = k(x*, X) * [K(X,X) + sigma^2 * I]^(-1) * z
sigma^2(x*) = k(x*,x*) - k(x*,X) * [K+sigma^2*I]^(-1) * k(X,x*)
x* = 예측하고 싶은 위치
X = 관측 위치들
z = 관측값 (수면 높이)
k(.,.) = 커널 함수 (두 점 사이의 '유사도')
K(X,X) = 관측점끼리의 유사도 행렬 (M x M)
!! 핵심 연산: M x M 행렬의 역행렬
→ O(M^3) 계산량, M=200이면 8백만 연산

## Slide 28
Matern 커널 — 거리에 따른 상관도
!! k(r) ~ (1 + sqrt(5)*r/l + 5*r^2/(3*l^2)) * exp(-sqrt(5)*r/l)
(Matern nu=5/2)
핵심 파라미터: length scale l
l = 20m → '20m 이내의 점들은 강하게 연관'
l 크면 → 매끄러운 보간 (장파에 적합)
l 작으면 → 국소적 보간 (단파에 적합)
문제: 파도에는 여러 스케일이 동시에 존재
하나의 l로는 모든 스케일을 포착 불가
→ l을 최적화해도 타협점밖에 못 찾음

## Slide 29
GPR의 근본적 한계 ①: 시간을 무시함
!! GPR 커널 k(x1, x2)는 공간 거리만 봄
→ 파도가 '이동'한다는 사실을 모름!
예시:
t=0: 점 A에서 파고 1m 관측
t=0.1: A에서 0.5m → 파도가 이동했기 때문
GPR: A 근처를 (1+0.5)/2 ≈ 0.75m로 평균해버림
결과:
시간적으로 일관된 파도 추적 불가
프레임별 독립 추정 → 시계열이 '진동'
시공간 커널을 쓸 수 있지만 → 어떤 속도로 이동하나?
→ 분산관계를 커널에 넣어야 함 → 결국 물리 모델 필요

## Slide 30
GPR의 근본적 한계 ②: O(M^3) 계산
!! 커널 행렬 K의 역행렬 = O(M^3)
M = 50: ~125,000 연산 → 빠름
M = 200: ~8,000,000 연산 → 느림
M = 500: ~125,000,000 연산 → 실시간 불가
추가로: 커널 하이퍼파라미터(l, sigma) 최적화
매 프레임마다 최적 l을 찾아야 → 추가 시간
결과: M=100~200에서 이미 >200ms
실시간 예산(100ms)을 2배 이상 초과
근사 GP (sparse GP, inducing points)도 있지만
시간 무시 문제는 근본적으로 해결 안 됨

## Slide 31
GPR 실패 모드 — 'near-zero predictor'
100 에피소드 평가 결과:
VR (Variance Ratio) = 0.065 → 에너지의 6.5%만 재현
rho (Pearson 상관) = 0.193 → 약한 상관
SS (Skill Score) = -0.140 → zero predictor보다 나쁨!
이게 무슨 뜻인가?
GPR: 관측점 사이를 '평균'으로 채움
→ 진폭이 크게 줄어듦 (과도한 평활화)
→ 거의 평평한 수면을 예측 = near-zero predictor
nRMSE = 0.261 → ETKF(0.319)보다 나아 '보이지만'
실제로는 '아무것도 예측하지 않는 것'에 가까움

## Slide 32
ETKF vs GPR — 공간 영역 방법의 한계 정리
ETKF
GPR
필요한 것
물리법칙
간접 (앙상블 학습)
없음
직접 내장
시간 활용
O (KF predict)
X (프레임별)
시간 연속 추적
계산량
132ms (초과)
>200ms (초과)
<100ms
파라미터 수
120,000 (Ne*G)
M (관측수)
~60 (4N)
결과 형태
격자 높이
공간 보간
스펙트럼 (재생 가능)
실패 모드
형상 불일치
평탄화
—
두 방법 모두 '공간 영역'에서 높이를 직접 맞추려 함 → 주파수 영역으로의 전환이 필요

## Slide 33
Part 4
왜 주파수 영역 Splatting이 필요한가
Slides 29-34

## Slide 34
공간 vs 주파수 — 근본적 차이
!! 공간 영역: '여기 높이가 얼마인가?'
→ 격자점마다 하나의 숫자 → 데이터 양에 비례하는 파라미터
주파수 영역: '어떤 파도들이 섞여 있는가?'
→ 각 파도 성분의 (진폭, 방향, 파장, 위상) → 고정 수의 파라미터
차이의 핵심:
공간: 해상도를 높이면 파라미터가 폭발적으로 증가
주파수: 해상도와 무관하게 N개 성분만 기술하면 끝
비유: 사진(공간) vs 악보(주파수)
사진은 해상도에 따라 크기가 달라지지만
악보는 곡의 복잡도에만 의존

## Slide 35
음악 비유로 이해하기
!! 시간 영역 (파형): 마이크로 녹음한 소리
→ 매 시점의 진폭 값 → 데이터가 방대함
→ 이 파형만으로는 '어떤 악기가 연주하는지' 알기 어려움
주파수 영역 (악보): 어떤 음(주파수)이 어떤 크기(진폭)로
→ 성분 수만큼의 파라미터 → 간결함
→ 악보를 알면 언제든 파형을 재생 가능
파도에 적용:
LiDAR 관측 = 마이크 녹음 (희소한 시공간 샘플)
WaveSplat = 이 녹음에서 악보를 추출
ETKF = 녹음을 직접 복원하려는 시도
GPR = 녹음 사이를 보간하려는 시도

## Slide 36
주파수 파라미터를 알면 어디서든 복원 가능
!! 핵심: eta(x,y,t) = SUM w_i * cos(kx_i*x + ky_i*y - omega_i*t + phi_i)
한번 (w, kx, ky, phi)를 추정하면:
1. 관측 영역 밖에서도 예측 가능
→ 선박 전방 500m 지점의 파도도 계산 가능
2. 미래 시점도 예측 가능
→ t를 바꾸면 됨 (분산관계가 전파 속도를 알려줌)
3. 격자 해상도 제한 없음
→ 연속 함수이므로 임의의 (x,y)에서 평가
ETKF/GPR은 관측 영역 내에서만, 현재 시점에서만 유효
WaveSplat은 시공간적으로 외삽(extrapolation) 가능

## Slide 37
왜 격자가 필요 없는가
!! ETKF: eta = 격자점 높이의 보간
→ 격자 간격보다 짧은 파도는 표현 불가 (Nyquist)
→ 격자 간격 6m → 파장 12m 이하 불가
WaveSplat: eta = cos 함수의 합
→ 파수 kx, ky가 연속값 → 어떤 파장도 표현 가능
→ 격자 개념 자체가 없음
이것이 'Grid-free'의 의미:
관측이 격자 위에 없어도 전혀 문제없음
LiDAR 점이 불규칙하게 분포해도 그대로 사용
격자 기반 방법은 불규칙 관측 → 격자 보간이 필수
이 보간에서 이미 정보가 손실됨

## Slide 38
시간이 자연스럽게 포함되는 이유
!! cos(kx*x + ky*y - omega*t + phi) 에서 t는 변수
분산관계 omega = f(k, d)가 '시계' 역할:
- 각 성분이 고유의 속도로 전파
- 장파(작은 k)는 빠르게, 단파(큰 k)는 느리게
- 이 '분산'이 파도의 시간 진화를 완전히 기술
ETKF가 'predict step'에서 물리 모델로 전파하는 것을
WaveSplat은 수식 하나로 해결
GPR는 시간을 아예 모름
→ 매 프레임 독립 추정 → 시계열 불연속
WaveSplat의 추적(tracking)에서 phi += omega*dt로 예측
분산관계가 맞으면 예측이 정확 → 소량의 보정만으로 충분

## Slide 39
파라미터 수의 극적 차이
방법
표현
파라미터 수
예시 (BF3)
비고
ETKF
격자 높이
Ne x G
100 x 1200 = 120,000
차원의 저주
GPR
커널 보간
M + hp
200 + 3 = 203
O(M^3) 계산
WaveSplat
스펙트럼
4N
4 x 15 = 60
물리 내장
같은 바다를 기술하는데 WaveSplat은 2000배 적은 파라미터 → Occam's razor: 단순한 모델이 더 잘 일반화

## Slide 40
Part 5
주파수 영역의 기존 방법들
Slides 35-40

## Slide 41
고전적 스펙트럼 분석 — FFT
!! FFT (Fast Fourier Transform):
시간/공간 신호를 주파수 성분으로 분해하는 표준 방법
요구 조건:
1. 균일 격자 위의 샘플 (등간격)
2. 충분한 샘플 수 (Nyquist: 파장의 2배 이상)
3. 연속적인 데이터 (빈 곳이 없어야)
LiDAR 데이터의 현실:
1. 불규칙 배치 (등간격 아님) → FFT 직접 적용 불가
2. 희소 (50~200점) → 해상도 부족
3. 매 프레임 위치 변경 → 일관된 격자 구성 불가
FFT → NUFFT(비균일 FFT)도 있지만, 3D(x,y,t)에서는 여전히 어려움

## Slide 42
MUSIC 알고리즘 — 초고해상도 스펙트럼 추정
!! MUSIC (Multiple Signal Classification):
신호 부분공간과 잡음 부분공간을 분리하여 피크 검출
원리:
1. 데이터의 공분산 행렬 R = E[x*x^H] 계산
2. R의 고유분해: 큰 고유값 = 신호, 작은 고유값 = 잡음
3. 잡음 부분공간에 '수직'인 방향 탐색 → 아주 날카로운 피크
장점: 빔포밍보다 훨씬 좁은 피크 → 가까운 주파수 분리 가능
레이더/소나 분야에서 널리 사용
파도 분석에서도 레이더 배열에서 성공 사례 있음

## Slide 43
MUSIC의 한계 — 왜 LiDAR에 부적합한가
!! 핵심 문제: 공분산 행렬 추정이 불가능
MUSIC에 필요한 것:
고정된 센서 배열 (안테나처럼) → 같은 위치에서 반복 관측
→ 시간에 따른 공분산 R = (1/T) * SUM x(t)*x(t)^H
LiDAR의 현실:
매 프레임 관측 위치가 다름 (선박 움직임 + 스캔 패턴)
→ '같은 위치'에서의 반복 관측이 존재하지 않음
→ 공분산 행렬을 추정할 수 없음
가정: 고정 센서 배열 → 현실: 이동하는 희소 점
MUSIC/Capon/ESPRIT 등 부분공간 방법 모두 같은 이유로 부적합

## Slide 44
Capon (MVDR) 빔포밍
!! Capon = '적응적' 빔포밍
데이터에 맞춰 가중치를 조절하여 간섭을 억제
수식: P(k) = 1 / (a^H * R^(-1) * a)
a = steering vector, R = 공분산 행렬
장점: 빔포밍보다 좋은 해상도, MUSIC보다 강건
하지만 같은 문제:
R의 추정이 필요 → 고정 배열 가정
LiDAR 희소 데이터에서 R 추정 불안정
결론: 부분공간/적응적 방법은 LiDAR에 부적합
→ 가장 단순한 '전통 빔포밍'이 오히려 강건

## Slide 45
전통 빔포밍 (Conventional Beamforming)
!! 원리: 모든 후보 방향에 대해 단순 상관
P(k) = |SUM z_j * exp(-i * k . r_j)|^2
장점:
1. 공분산 행렬 불필요 → 단일 스냅샷도 OK
2. 불규칙 센서 배치에 강건
3. 구현이 간단하고 빠름
단점:
해상도가 낮음 (피크가 넓음)
가까운 주파수 성분 분리 어려움
WaveSplat의 선택: 빔포밍의 강건성을 택하고
해상도 문제는 비선형 최적화로 해결

## Slide 46
WaveSplat의 선택: 분산관계 인식 빔포밍
!! 핵심 아이디어: 빔포밍에 분산관계를 주입
일반 빔포밍: (kx, ky, omega) 3D 격자를 전부 탐색
→ 81 x 81 x 81 = ~531,441 후보 → 느림
WaveSplat: omega = f(kx, ky, d)로 고정
→ 81 x 81 = 6,561 후보 → ~81배 빠름
→ 물리적으로 유효한 (k, omega) 쌍만 탐색
결과:
물리적으로 불가능한 피크가 원천 제거됨
잡음에 의한 허위 피크가 크게 감소
빔포밍의 '넓은 피크' 문제 → 이후 최적화로 미세 조정
빔포밍 = 좋은 초기 추정 → 최적화 = 정밀 보정

## Slide 47
Part 6
WaveSplat — 빔포밍 초기화
Slides 41-45

## Slide 48
빔포밍 수식 상세
P(kx, ky) = | SUM_{j=1}^{M} z_j * exp(-i*(kx*xj + ky*yj - omega(k)*tj)) |^2
omega(k) = sqrt(g * |k| * tanh(|k| * d)) <-- 분산관계로 결정!
직관적 의미:
'만약 (kx, ky) 방향의 파도가 있다면'
'관측값 z_j에 위상 보정을 하면 모두 같은 방향을 가리킬 것'
'그 합의 크기가 클수록 그 방향의 파도가 실제로 존재'
!! exp(-i*...) = 위상 보정 (steering)
각 관측점의 '예상 위상'을 제거하여 정렬
정렬이 잘 되면(파도가 실재하면) → 보강 간섭 → P 큼
정렬이 안 되면(파도 없음) → 상쇄 간섭 → P 작음

## Slide 49
직교좌표 격자 — 왜 Cartesian인가
!! 탐색 격자: kx, ky ∈ [-4.0, 4.0] rad/m, 81×81 = 6,561 후보
격자 해상도: Δk ≈ 0.10 rad/m
→ 파장 ~1.6m ~ 130m (BF2~5 커버)
왜 직교좌표(Cartesian)?
1. 구현이 단순하고 NumPy 배열 인덱싱에 자연스럽게 대응
2. kx/ky 범위를 분산관계 기반으로 직관적으로 설정 가능
3. Cartesian 반경 억제로 sidelobe 제거 (0.15 rad/m)

## Slide 50
Greedy 피크 추출
!! 빔포밍 결과 P(kx, ky)에서 파도 성분 추출:
1. 최대 피크 위치 (kx*, ky*) 찾기
2. 이 피크를 성분 목록에 추가
3. 피크 주변 15도 범위 억제 (sidelobe 제거)
4. 다음 최대 피크 찾기
5. 반복 (N_max개까지 또는 임계값 이하까지)
왜 15도 각도 억제?
빔포밍의 메인 로브(main lobe)가 ~15도 폭
같은 파도의 sidelobe를 별도 성분으로 오인하는 것을 방지
결과: N개 성분의 (kx_i, ky_i) 초기 추정값
아직 진폭(w)과 위상(phi)은 모름 → 다음 단계

## Slide 51
선형 최소제곱 — 진폭과 위상 초기화
z_j = SUM [a_i*cos(.) + b_i*sin(.)] (삼각함수 전개)
행렬 형태: z = A * [a1, b1, a2, b2, ...]^T
해: x = (A^T * A)^(-1) * A^T * z (정규 방정식)
!! kx, ky가 고정되면 cos(kx*x+ky*y-omega*t)는 '알려진 기저'
→ z를 이 기저의 선형 결합으로 표현 = 선형 문제!
a_i, b_i에서 w_i, phi_i 복원:
w_i = sqrt(a_i^2 + b_i^2)
phi_i = atan2(-b_i, a_i)
!! 장점: closed-form 해, 반복 불필요, 빠름
!! 단점: kx, ky의 정확도에 의존 → 이후 비선형 최적화 필요

## Slide 52
초기화 요약 — 여기까지의 결과
!! 빔포밍 + 피크 추출 + 선형 최소제곱 결과:
N개 성분의 초기 파라미터:
(w_1, kx_1, ky_1, phi_1)
(w_2, kx_2, ky_2, phi_2)
...
(w_N, kx_N, ky_N, phi_N)
이 초기값의 품질:
kx, ky: 빔포밍 해상도 범위 내에서 대략적 (±0.01 rad/m 오차)
w, phi: kx,ky 오차에 영향받음 → 대략적
충분히 좋은 출발점이지만 정밀하지 않음
→ 비선형 최적화로 미세 조정 필요 (Part 7)

## Slide 53
Part 7
WaveSplat — 비선형 최적화
Slides 46-53

## Slide 54
왜 초기화만으로 부족한가
!! 빔포밍 해상도의 한계:
81×81 격자 → kx/ky 해상도 Δk ≈ 0.10 rad/m
실제 파도의 kx가 격자 사이에 있으면 오차 발생
예시:
실제 |k| = 0.125 rad/m
빔포밍 격자: 0.120, 0.128 → 0.128 선택
오차 2.4% → 주기 오차 ~1.2% → 30초 후 위상 10도 오차
이 '작은' 초기 오차가 시간이 지나면 누적:
추적(tracking) 시 위상 drift → 성능 저하
해결: kx, ky를 연속값으로 미세 조정
→ gradient-based 비선형 최적화

## Slide 55
Loss 함수 구성
L = (1/M) * SUM_j cj*(zj - z_hat_j)^2 (데이터 항)
+ lambda_1 * SUM_i |w_i| (L1 희소성)
+ lambda_s * SUM_i (w_i - w_{i+1})^2 (평활화)
z_hat_j = SUM_i w_i * cos(kx_i*xj + ky_i*yj - omega_i*tj + phi_i)
!! 세 가지 항의 역할:
데이터 항: 관측과 예측의 차이를 최소화 (핵심 목표)
L1 항: 불필요한 성분의 진폭을 0으로 밀어냄
평활화 항: 인접 주파수 성분의 진폭 급변 방지
lambda_1 = 10^(-3), lambda_s = 10^(-4)
데이터 항 대비 ~1%, ~0.1% 수준으로 약하게 설정

## Slide 56
Fresnel Confidence cj — 관측 신뢰도 가중치
!! cj = cos(theta_j) / (dj / d_ref)
theta_j = LiDAR 빔과 수면의 입사각
수직에 가까울수록(cos~1) → 반사 신호 강함 → 신뢰도 높음
수평에 가까울수록(cos~0) → 반사 신호 약함 → 신뢰도 낮음
dj = 관측 거리
가까울수록 → 점 밀도 높고, 노이즈 적음 → 신뢰도 높음
멀수록 → 점 밀도 낮고, 노이즈 큼 → 신뢰도 낮음
d_ref = 125m (기준 거리, 최대 사거리의 절반)
물리적 근거: Fresnel 반사 법칙
수면은 거의 정반사(specular) → 입사각이 중요
원거리 저각도 관측은 자동으로 가중치 감소

## Slide 57
L1 정규화 — 자동 모델 선택
!! lambda_1 * SUM |w_i|의 역할:
L2 정규화 (w_i^2)와의 차이:
L2: 모든 w를 '조금씩' 줄임 → 0이 되는 성분 없음
L1: 일부 w를 정확히 0으로 만듦 → 자동 가지치기
왜 L1인가?
BF2 너울: 실제 1~3 성분만 유의미
N=15로 시작해도 L1이 나머지 12개를 0으로 밀어냄
→ 인간이 'N을 몇으로 할까' 고민할 필요 없음
적응형 N(Part 8)과 시너지:
L1이 진폭을 줄임 → 에너지 가지치기에서 제거됨

## Slide 58
Gradient 계산 — 해석적 미분
dL/dw_i = -(2/M) * SUM_j cj*(zj-z_hat_j)*cos(...) + lambda_1*sign(w_i)
dL/dkx_i = (2/M) * SUM_j cj*(zj-z_hat_j)*w_i*xj*sin(...)
+ (2/M) * SUM_j cj*(zj-z_hat_j)*w_i*(domega/dkx_i)*tj*sin(...)
!! 모든 gradient가 해석적 (analytic)으로 계산됨
cos/sin의 미분은 sin/cos → 정확한 gradient
수치 미분(finite difference) 불필요 → 빠르고 정확
!! kx_i의 gradient에 분산관계 미분 포함:
domega/dkx_i = (kx_i / |k_i|) * domega/d|k|
→ omega가 k의 함수이므로 chain rule 적용
PyTorch autograd로 자동 계산 (수동 구현 불필요)

## Slide 59
경사하강법(SGD)이란?
!! 기본 아이디어: 경사(gradient)의 반대 방향으로 조금씩 이동
theta_new = theta - eta * (dL/dtheta)
eta = 학습률 (learning rate)
너무 크면 → 진동, 발산
너무 작으면 → 수렴이 매우 느림
SGD의 문제점:
1. 모든 파라미터에 같은 학습률 → kx(민감)와 w(둔감)가 같은 속도
2. 좁은 골짜기에서 진동 (zig-zag)
3. local minima에 빠지기 쉬움
해결: Momentum → Adam (적응적 학습률)

## Slide 60
Momentum — 관성의 도입
!! SGD + Momentum:
v_new = beta * v_old + (dL/dtheta) (속도 업데이트)
theta_new = theta - eta * v_new (위치 업데이트)
beta = 0.9 → 이전 방향의 90%를 유지
효과:
1. 일관된 방향의 gradient → 가속 (공이 내리막을 구르듯)
2. 진동하는 방향 → 상쇄되어 감소
3. local minima를 관성으로 탈출할 수 있음
하지만 여전히: 모든 파라미터에 같은 학습률
w_i는 변화폭이 크고, kx_i는 변화폭이 작음
→ 각 파라미터별 적응이 필요

## Slide 61
Adam Optimizer — 적응적 학습률
m = beta1*m + (1-beta1)*g (1차 모멘트: 방향)
v = beta2*v + (1-beta2)*g^2 (2차 모멘트: 크기)
theta -= eta * m_hat / (sqrt(v_hat) + eps)
!! 핵심: 각 파라미터마다 다른 실효 학습률
m (1차 모멘트) = gradient의 이동 평균 → '방향' 안정화
beta1 = 0.9 → 최근 10 step의 방향 평균
v (2차 모멘트) = gradient 제곱의 이동 평균 → '크기' 추정
beta2 = 0.999 → 최근 1000 step의 변동폭
!! eta / sqrt(v) = 실효 학습률
gradient 변동이 큰 파라미터 → v 큼 → 학습률 작아짐 (조심)
gradient 변동이 작은 파라미터 → v 작음 → 학습률 커짐 (과감)
@@WaveSplat에서: kx(민감)는 자동으로 작은 step, w(둔감)는 큰 step

## Slide 62
Part 8
Coarse-to-Fine + Adaptive N
Slides 54-58

## Slide 63
Coarse-to-Fine 전략
!! 3단계 점진적 최적화:
Stage 1: N = 3 (가장 큰 3개 성분만)
→ 200 iterations, lr = 5e-3
→ 대략적 에너지 분포 파악
Stage 2: N = 8 (중간 크기 성분 추가)
→ 200 iterations
→ Stage 1의 수렴된 3개 + 새로운 5개
Stage 3: N = 15 (세부 성분까지)
→ 200 iterations
→ Stage 2의 수렴된 8개 + 새로운 7개
총 600 iterations, 각 단계의 결과가 다음 단계의 초기값

## Slide 64
왜 단계적으로 해야 하는가?
!! N이 클수록 loss landscape가 복잡해짐:
N=3: 12개 파라미터
→ 비교적 매끄러운 landscape, global minimum에 수렴 쉬움
N=15: 60개 파라미터
→ local minima가 매우 많음 (성분 간 간섭)
→ 초기값이 나쁘면 틀린 해에 갇힘
Coarse-to-fine의 효과:
큰 성분을 먼저 확정 → landscape의 주요 구조를 잡음
작은 성분은 '잔차'에서 찾음 → 간섭 감소
비유: 그림 그리기 — 밑그림 → 중간 톤 → 세부 묘사
한 번에 세부부터 그리면 전체 구도가 어긋남

## Slide 65
적응형 N: 에너지 기반 가지치기 (Pruning)
!! 문제: 고정 N=15로 두면?
너울(실제 1~3성분): 나머지 12개가 노이즈를 fitting → 과적합
BF5(실제 20+성분): 15개로 부족 → 과소적합
가지치기 알고리즘:
1. 에너지 계산: E_i = w_i^2 (각 성분의 에너지)
2. 에너지 내림차순 정렬
3. 상위 90% 에너지를 커버하는 최소 N개 선택
4. 나머지 제거
예시: 5성분의 에너지 [0.50, 0.30, 0.10, 0.05, 0.05]
누적: [0.50, 0.80, 0.90, 0.95, 1.00]
tau_E = 0.90 → N=3으로 가지치기 (90% 도달)

## Slide 66
적응형 N: 안전 롤백 + 잔차 성장
!! 안전 롤백 (Safety Rollback):
가지치기 후 RMSE 측정
RMSE_after / RMSE_before > 1.30 이면 → 원복!
→ 중요 성분을 실수로 잘라내는 것 방지
잔차 기반 성장 (Residual Growth):
가지치기 후 잔차 r_j = z_j - z_hat_j 계산
RMS(r) > tau_R = 0.05m 이면:
잔차에 빔포밍 다시 적용 → 놓친 성분 발견
새 성분 추가 + 선형 최소제곱으로 초기화
전체 흐름: 가지치기 → 안전 검사 → 성장 → 반복
자동으로 N=1 (너울) ~ N=21 (복잡해) 적응
고정 N=15 대비 6.4% 추가 nRMSE 개선

## Slide 67
적응형 N 실제 동작 예시
!! BF2 너울 (실제 1성분):
초기화: N=15 → C2F 최적화 → L1이 14개를 ~0으로
가지치기: 에너지 90% → N=1
잔차: RMS 0.02m < tau_R → 성장 없음
최종: N_a = 1 ✓
BF4 15성분:
초기화: N=15 → C2F 최적화
가지치기: 에너지 90% → N=12
안전 검사: RMSE 비율 1.08 < 1.30 → OK
잔차: RMS 0.08m > tau_R → 빔포밍 → 3성분 추가
최종: N_a = 15 → 재최적화 후 N_a = 14
너울/복잡해 모두 자동 적응 → 수동 튜닝 불필요

## Slide 68
Part 9
WaveSplat — 실시간 추적 (Tracking)
Slides 59-63

## Slide 69
Phase 1 (초기화) vs Phase 2 (추적)
!! Phase 1 — 초기화 (처음 1초):
다중 프레임(10프레임) 축적하여 빔포밍
Coarse-to-fine 600 iterations
적응형 N 결정
~500ms 소요 (무거움, 1회만 실행)
Phase 2 — 추적 (이후 매 프레임):
새 프레임이 올 때마다 파라미터 업데이트
10 Adam steps만 실행
~13ms 소요 (가벼움, 10Hz로 반복)
초기화가 좋으면 → 추적은 소량 보정만 → 빠르고 안정 ⚠ 초기화에서 놓친 고주파 성분(|k|≥0.4 rad/m)은 추적으로 복원 불가 → 추적의 이점은 정확도가 아닌 계산 효율성(10 steps vs 600 steps)

## Slide 70
위상 전파 (Predict Step)
phi_i(t+dt) = phi_i(t) + omega_i * dt
omega_i = sqrt(g * |k_i| * tanh(|k_i| * d))
!! 분산관계가 '예측기' 역할:
각 성분이 자기 주파수에 맞춰 위상이 전진
dt = 0.1s (10Hz), omega = 3 rad/s → phi += 0.3 rad
이 예측이 정확한 이유:
분산관계가 정확히 성립하면 → 위상 예측이 완벽
실제 편차: 비선형 효과, 모델 오차 → 매우 작음
!! 결과: Update step에서 보정할 양이 매우 작음
→ 10 Adam steps면 충분
@@ETKF의 predict: Ne개 앙상블 각각 FFT로 전파 → 느림
@@WaveSplat의 predict: N개 위상에 덧셈 → O(N) = 즉시

## Slide 71
w_phi 모드 — 왜 kx, ky를 고정하는가
!! 추적 시 업데이트 대상: w (진폭)와 phi (위상)만
kx, ky는 초기화에서 확정 후 고정
왜?
실험: kx, ky도 업데이트하면 (full mode):
단기: 약간 더 좋은 fitting (loss 더 낮음)
장기: kx, ky가 drift → 분산관계에서 벗어남
→ 위상 전파 예측이 점점 틀려짐
→ 10프레임 이후 급격한 성능 저하
w_phi 모드:
kx, ky 고정 → 분산관계 항상 정확 → 위상 전파 안정
w, phi만 매 프레임 미세 조정 → 진폭/위상 변화에 적응
실험 결과: full mode 대비 18% 추적 성능 개선

## Slide 72
슬라이딩 윈도우 — 노이즈와 적응의 균형
!! 현재 프레임 + 이전 2프레임 = 3프레임 윈도우
왜 여러 프레임을 쓰나?
단일 프레임: 50~200점 → 노이즈에 취약
3프레임: 150~600점 → 노이즈 평균화 효과
왜 3프레임인가? (왜 더 많이 안 쓰나?)
윈도우가 길면:
+ 노이즈 감소
- 해상 변화에 느리게 반응 (과거 정보에 묶임)
- 계산량 증가 (3프레임 = 13ms, 5프레임 = 22ms)
3프레임 = 0.3초 → 파도 주기(~5초)의 6%
파도 변화를 놓치지 않으면서 충분한 평균화

## Slide 73
실시간 성능 — 13.4ms/frame
!! 추적 1 cycle의 시간 분배:
위상 전파 (predict): < 0.01ms (덧셈 N번)
윈도우 구성: < 0.1ms (데이터 복사)
10 Adam steps: ~13ms (gradient 계산 + 업데이트)
적응형 N 검사: < 0.3ms (에너지 정렬 + 비교)
합계: ~13.4ms (100ms 예산의 13.4%)
비교:
ETKF: 132.6ms → 예산 초과
GPR: >200ms → 예산 2배 초과
WaveSplat: 13.4ms → 여유 86.4%
남은 86%는 다른 선박 시스템 (제어, 항법, 안전 모니터링)에 할당

## Slide 74
Part 10
전체 비교 — 왜 Splatting인가
Slides 64-68

## Slide 75
3가지 패러다임 종합 비교
ETKF (공간-격자)
GPR (공간-비모수)
WaveSplat (주파수)
표현
격자점 높이
커널 보간
스펙트럼 성분
물리
간접 (앙상블)
없음
직접 (분산관계)
파라미터
120,000
~200
~60
속도
132.6ms
>200ms
13.4ms
nRMSE
0.319
0.261
0.223
시간 연속
O (KF)
X
O (추적)
외삽
X
X
O
격자
필요
불필요
불필요

## Slide 76
물리 활용도의 차이
!! ETKF — 간접적 물리 활용:
앙상블 predict에서 FFT 기반 파도 전파 사용
하지만 상태(격자 높이)에는 분산관계가 직접 반영되지 않음
→ 앙상블이 충분히 크지 않으면 물리가 '깨짐'
GPR — 물리 없음:
순수 통계적 보간, 파도가 이동한다는 것조차 모름
→ 시공간 커널을 쓸 수 있지만, 분산관계를 커널에 넣기 어려움
WaveSplat — 직접적 물리 내장:
omega = f(k, d)가 모델에 하드코딩
물리적으로 불가능한 해가 원천 불가
→ 적은 데이터로도 물리적으로 일관된 추정

## Slide 77
파라미터 효율 — Occam's Razor
!! 같은 바다를 기술하는 데 필요한 파라미터:
ETKF: Ne x G = 100 x 1200 = 120,000개
GPR: M + hp = 200 + 3 = 203개
WaveSplat: 4N = 4 x 15 = 60개
Occam's Razor: 동일한 설명력이면 단순한 모델이 우월
왜 적은 파라미터가 유리한가?
1. 과적합 위험 감소 (데이터 대비 파라미터 비율)
2. 최적화가 쉬움 (탐색 공간이 작음)
3. 일반화 능력 (새로운 데이터에도 잘 작동)
4. 해석 가능 (각 파라미터의 물리적 의미가 명확)
60개 파라미터로 250m x 250m 파도장을 완전히 기술

## Slide 78
'Splatting'의 의미 — 3DGS에서 영감
!! 3D Gaussian Splatting (3DGS, Kerbl et al. 2023):
3D 장면을 수백만 개의 Gaussian '점'으로 표현
격자(voxel)나 메쉬 없이 연속적인 장면 렌더링
각 Gaussian: 위치, 크기, 색상, 투명도 → 파라미터
WaveSplat의 아날로지:
파도장을 N개의 스펙트럼 성분(plane wave)으로 표현
격자 없이 연속적인 파도장 복원
각 성분: w, kx, ky, phi → 파라미터
공통점:
1. 격자 비의존 (grid-free)
2. 파라메트릭 기저의 중첩 (Gaussian / cos)
3. 미분 가능 → gradient 기반 최적화
4. 적응적 성분 수 (densify/prune)

## Slide 79
결론: 왜 주파수 영역 Splatting이 필요한가
!! 희소 LiDAR 관측에서 파도장을 복원하는 문제의 본질:
1. 관측이 극도로 희소 → 강력한 사전 지식(물리) 필요
→ 주파수 영역: 분산관계를 직접 내장
2. 관측이 불규칙 → 격자 불필요한 표현 필요
→ Splatting: 격자 없는 파라메트릭 표현
3. 실시간 필요 → 적은 파라미터, 빠른 추적
→ 4N개 파라미터, 위상 전파로 즉시 예측
4. 시간 예측 필요 → 시간이 모델에 내장
→ cos(...-omega*t+phi)에서 t는 변수
이 4가지를 동시에 만족하는 방법: WaveSplat이 유일

## Slide 80
Part 11
평가 지표와 결과
Slides 69-73

## Slide 81
6-지표 패널 — 왜 nRMSE 하나로는 부족한가
!! nRMSE만 보면:
ETKF 0.319, GPR 0.261, WaveSplat 0.223
→ GPR이 ETKF보다 좋아 보임
6-지표로 보면:
nRMSE: WS 0.223 / ETKF 0.319 / GPR 0.261
VR: WS 0.73 / ETKF 0.90 / GPR 0.065 ← GPR 에너지 6%!
rho: WS 0.76 / ETKF 0.11 / GPR 0.193 ← ETKF 상관 11%!
SS: WS 0.46 / ETKF -0.02 / GPR -0.14 ← 둘 다 음수!
Dir R2: WS -0.25 / ETKF -1.25 / GPR ---
Hs err: WS 3.7% / ETKF 28.6% / GPR ---
SS > 0인 방법은 WaveSplat뿐 = zero predictor를 이기는 유일한 방법

## Slide 82
각 지표의 진단적 의미
!! nRMSE = RMSE / Hs: 전체적 오차, 가장 보편적
VR (Variance Ratio): 에너지 재현도
VR=1: 에너지 정확, VR<1: 과소, VR>1: 과대
ETKF VR=0.90 → 에너지는 맞추지만...
rho (Pearson 상관): 형상 일치도
rho=1: 완벽 매칭, rho=0: 무관
ETKF rho=0.11 → 에너지 맞지만 위치가 틀림!
SS (Skill Score) = 1 - MSE(pred)/MSE(0): zero predictor 대비
SS>0: 예측이 가치있음, SS<0: '아무것도 안 하는 게 나음'
Dir R2: 방향 추정 정확도 (-0.25 = WaveSplat의 최대 약점)
Hs err: 유의파고 오차

## Slide 83
핵심 결과
!! 100 에피소드 (10 해상조건 x 5 시드 x 2 raydrop) 평균:
WaveSplat nRMSE: 0.223 (최저 = 최고)
ETKF nRMSE: 0.319 (WS 대비 +43%)
GPR nRMSE: 0.261 (WS 대비 +17%)
개선율: WS가 ETKF 대비 30.1% 낮은 nRMSE
속도: WS 13.4ms vs ETKF 132.6ms (10배 빠름)
통계적 검증:
Wilcoxon signed-rank test: p = 1.1 x 10^(-15)
Cohen's d = 1.16 (large effect size)
→ '우연이 아니다'가 극도로 강하게 확인됨

## Slide 84
한계와 향후 연구
!! 최대 약점: Dir R^2 = -0.25 (방향 추정)
BF4에서 일부 성분의 방향(kx 부호)이 반전됨
→ feedforward 제어 시 오히려 악화 (BF4 WS/GT = 37%)
원인:
선박 전방 LiDAR → 1D 관측 geometry
kx>0 (다가오는 파도)와 kx<0 (멀어지는 파도) 구분 어려움
다성분이 겹치면 모호성 증가
향후 해결 방향:
1. 다중 프레임 방향 추적 (시간에 따른 위상 변화로 방향 추론)
2. 3D FFT (kx, ky, omega) 초기화
3. 방향 신뢰도 기반 feedforward 게이팅
수조 실험(Ch5)으로 sim-to-real gap 검증 예정

## Slide 85
WaveSplat = 주파수 영역의 Grid-free Splatting
희소 관측 + 물리 제약 + 실시간 + 시간 예측 = 이 조합을 만족하는 유일한 방법
0.223 nRMSE | 13.4ms/frame | 30.1% better than ETKF | 100 episodes validated