## Slide 1: WaveSplat Grid-Free Spectral Wave Field Estimation from Sparse Shipboard LiDAR
박세용 (Saeyong Park)
Avikus · HD현대 | 서울대학교 조선해양공학과
Lab Meeting · 2026 | Target: Ocean Engineering

## Slide 2: Contents
I. Real Sea Trial — 실선 LiDAR 관측
II. Problem & Prior Art
III. Methodology — WaveSplat Algorithm
IV. WaveSim — 시뮬레이션 신뢰성
V. Experiments — 5-Metric Evaluation
VI. Hydrofoil Application — 논문 2
VII. Limitations & Thesis Plan

## Slide 3: Problem & Motivation
▪ 선박 전방 파랑 예측이 필요한 이유
- 자율운항 선박의 안전 · 승차감 · 에너지 효율
- 하이드로포일 선박: 파랑 preview → feedforward 제어
- 해상 크레인: 파고 예측 → 보상 제어
- 해양 구조물: 파랑 하중 예측 → 구조 안전
▪ LiDAR 관측의 본질적 어려움
- Sparse: 200×150 m 영역에서 프레임당 ~50점
- Heterogeneous: 근거리 조밀 ↔ 원거리 희박
- Noisy: beam divergence + specular dropout
- 10 Hz 실시간 처리 필요 (< 100 ms/frame)
▪ 목표: 희소 LiDAR 관측으로부터 연속적이고 물리적으로 타당한 파도장을 실시간 복원

## Slide 4: 핵심 결과: 5-Metric Evaluation (100 episodes)
Method | nRMSE ↓ | VR → 1 | ρ ↑ | SS ↑ | RMSE_unobs [m] ↓
WaveSplat | 0.223 | 0.661 | 0.446 | +0.034 | 0.262
ETKF (tuned) | 0.319 | 0.898 | 0.109 | −0.702 | 0.348
GPR-1 | 0.261 | 0.065 | 0.193 | −0.141 | 0.294
▪ Skill Score: WaveSplat만 양수 (+0.034) — zero-predictor보다 나은 유일한 방법
▪ RMSE_unobs: WaveSplat 0.262 m vs ETKF 0.348 m vs GPR 0.294 m
- 관측되지 않은 영역 재구성 = physics prior 직접 증거
▪ GPR은 거의 zero predictor: VR=0.065 → 진폭의 6.5%만 재현
▪ ETKF는 variance-correct but shape-wrong: VR=0.898 but ρ=0.109
▪ WaveSplat nRMSE 30.1% lower & ~10× faster (13.4 vs 132.6 ms)
▪ 한계: VR=0.66 → 진폭 ~34% 과소추정 (pruning의 대가)